ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
при ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
(ГКРЧ)

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению бланка формы №1

«ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РЭС»

(вторая редакция)

Москва, 1998

Утверждена и введена в действие с 1 января 1999 г.
решением ГКРЧ от 30 ноября 1998 г

Издание официальное	Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ГКРЧ

СОДЕРЖАНИЕ

стр

Список сокращений	2

Список условных обозначений параметров модуляции	3

Термины, используемые в инструкции, и пояснения к ним	4

Глава I	Общие положения	5

Глава II	Правила заполнения бланка формы №1	7

Раздел 1	Общие сведения	7

Раздел 2	Полосы частот (ПлЧ)	15

Раздел 3	Состав и ТТХ	16

Раздел 4	Характеристики радиопередатчика	20

Раздел 5	Характеристики радиоприемника	30

Раздел 6	Характеристики антенны	34

Раздел 7	Характеристики антенно-фидерного тракта	37

Раздел 8	Меры по повышению помехозащищенности 
и обеспечению ЭМС	38

Раздел 9	Административные данные	39

Глава III	Обозначение радиоизлучений	40

Приложение А	Общие требования к электронной версии
(справочное)	бланка формы №1, представляемой
	на магнитном носителе	44

Приложение Б	Бланк формы №1	45
(обязательное)

Приложение В	Примеры заполнения бланка формы №1	49
(справочное)

- РЭС радиорелейных систем ТРЕК-5	51

- РЭС радиорелейных систем ALCATEL 9955EE	53

- Базовая станция сухопутной подвижной службы 
CDMA-YV	55

- Базовая станция сухопутной подвижной службы 
DE-34	57

- РЭС радиосвязи ФСС Дон-12	63

- РЭС радиосвязи ФСС СТВ-П	69

Список сокращений

| АНТ | - антенна |
| --- | --- |
| АФТ | - антенно-фидерный тракт |
| ДНА | - диаграмма направленности антенны |
| ЗК | - зеркальный канал |
| ЛЧМ | - линейно-частотная модуляция |
| МСЭ | - Международный союз электросвязи |
| ПлЧ | - полоса частот |
| ПИ | - побочное излучение |
| ПКП | - побочный канал приема |
| ПРД | - радиопередатчик |
| ПРМ | - радиоприемник |
| ПРЧ | - перестройка рабочей частоты |
| РЧЗ | - радиочастотная заявка |
| РЧО | - радиочастотный орган |
| РЧС | - радиочастотный спектр |
| РЭС | - радиоэлектронное средство |
| ТТД | - тактико-технические данные |
| ТТХ | - тактико-технические характеристики |
| УВЧ | - усилитель высокой частоты |
| УПЧ | - усилитель промежуточной частоты |
| ФАР | - фазированная антенная решетка |
| ФКМ | - фазо-кодовая модуляция |
| ЧД | - частотный детектор |
| ЭИИМ | - эквивалентная изотропно-излучаемая мощность |
| ЭМС | - электромагнитная совместимость |
| НШПИ | - необходимая ширина полосы излучения |

Список условных обозначений параметров модуляции

В	- скорость цифровой передачи данных, бит/с (кбит/с, Мбит/с),
скорость телеграфирования, Бод;

Вн	- необходимая ширина полосы частот, Гц *;

Вк	- контрольная ширина полосы частот, Гц;

D	- пиковая девиация частоты (половина разности между максимальной и минимальной величинами мгновенной частоты), Гц;

Dразм.тв	- размах девиации частоты, создаваемый видеосигналом, Гц;

Fв	- максимальная частота модуляции, 
максимальная звуковая частота, Гц;

Fн	- минимальная звуковая частота, частота модуляции, Гц;

Fмакс	- максимальная частота синусоидального сигнала,
модулирующего вершину импульса класса излучения К1В, Гц;

Fп	- частота поднесущей, Гц;

Fп.c.	- частота пилот-сигнала, Гц;

Fкорр	- частота корреляторного сигнала, равная частотному разносу
между элементарными сигналами составного сигнала, Гц;

Kf	- параметры изменения фазы;

((	- сдвиг фазы, град;

Nf	- количество поднесущих частот;

(F	- разнос поднесущих частот, Гц;

(Fк	- эффективное значение девиации частоты,
создаваемое измерительным уровнем одного канала, МГц;

(f	- длительность переднего фронта импульса, с, мкс;

(r	- длительность заднего фронта импульса, с, мкс;

(	- длительность импульса, с, мкс;

(	- относительное время установления телеграфного сигнала (импульса);

Рзагр	- средняя мощность многоканального сообщения, дБВт;

Рк.ср	- средняя мощность одного канала тональной частоты, дБВт.

Термины, используемые в инструкции, и пояснения к ним

| РЭС -радиоэлектронное средство | - техническое средство, состоящее из одного или нескольких передатчиков и/или приемников, антенн и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
| Категория РЭС | - категория группы РЭС, характеризующаяся общей наиболее существенной эксплуатационной задачей (РЭС радиосвязи, РЭС радиолокации, РЭС радионавигации и др.) |
| Тип РЭС | - разновидность РЭС, входящая в определенную категорию |
| Режим | - вид работы РЭС, в котором оно решает определенную функциональную задачу с неизменным алгоритмом функционирования |
| Перестройка рабочей частоты | - преднамеренное изменение частоты излучения и/или приема в процессе работы РЭС, осуществляемое вручную оператором или автоматически (программно) |
| Реальная чувствительность | - чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при заданном отношении уровней полезного сигнала и шума и заданном уровне полезного сигнала на выходе радиоприемника |
| Пороговая чувствительность | - чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при равных уровнях полезного сигнала и шума на выходе радиоприемника |
| Необходимая ширина полосы излучения | - минимальная полоса частот данного класса радиоизлучения, достаточная для передачи сигнала с требуемыми скоростью и качеством |
| Сигнал с распределенным спектром | - полезный сигнал, полученный путем модуляции несущей любым известным для данного сигнала способом. Ширина полосы этого сигнала дополнительно увеличена с помощью расширяющей функции (сигнала дисперсии) сверх того, что необходи-мо для передачи полезной информации. |
| Коэффициент усиления антенны | - отношение мощности на входе эталонной антенны к мощности, подводимой ко входу рассматриваемой антенны, при условии, что обе антенны создают в данном направлении на одинаковом расстоянии равные значения напряженности поля или плотности потока мощности. |

Глава I	Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает единый порядок внесения в бланк формы №1 сведений о тактико-технических данных радиоэлектронных средств, необходимых для решения задач управления использованием радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости РЭС всех назначений.

1.2. Бланк формы №1 заполняется на каждое РЭС, разрабатываемое (модернизируемое), производимое в Российской Федерации, закупаемое за границей или приобретаемое в Российской Федерации, функционирующее как самостоятельно, так и в составе комплексов, систем или объектов, а также на опытные образцы, макеты и установки, предназначенные для проведения в ходе НИР и ОКР натурных экспериментальных исследований с использованием РЧС.

1.3. Бланк формы №1 заполняется:

а) при подготовке радиочастотной заявки на выделение полос радиочастот для разрабатываемых и модернизируемых РЭС, включая опытные образцы, макеты и установки, предназначенные для проведения в ходе НИР и ОКР натурных экспериментальных исследований с использованием РЧС;

б) при подготовке радиочастотной заявки на выделение полос радиочастот для средств, закупаемых за границей, а также для земных станций спутниковой связи, приобретаемых в Российской Федерации;

в) при подготовке радиочастотной заявки на выделение полос радиочастот для серийного производства РЭС наземных служб, а также в случаях, когда в ходе разработки (серийного производства) или по результатам проведенных испытаний вносятся изменения в техническое задание на разработку (техническую документацию на производство) РЭС, касающиеся характеристик, приводимых в бланке формы №1.

1.4. Бланк формы №1 состоит из девяти разделов.

1. Общие сведения (пункты 01(1.9. бланка формы №1)

2. «ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)»

3. «СОСТАВ И ТТХ»

4. «характеристики радиопередатчика»

5. «характеристики радиоприемника»

6. «характеристики антенны»

7. Характеристики антенно-фидерного тракта (пункты 7.1.(7.6. бланка формы №1)

8. «Меры по повышению помехозащищенности и обеспечению ЭМС»

9. Административные данные (пункты 9.1.(9.3.)

1.5. Бланки формы №1 заполняют машинописным способом на бумажном носителе. Допускается дополнительное представление электронной формы заполненного бланка формы №1. См. Приложение А.

В целях повышения эффективности обработки радиочастотных заявок и решения задач электромагнитной совместимости РЭС рекомендуется использование компьютерных программ для автоматизированного заполнения бланка формы №1. При этом материалы заявки представляются на бумажном носителе и их аутентичная версия с электронной подписью на дискете 3,5(. При использовании заявителем электронно-вычислительной техники cохраняются все требования к оформлению и заполнению бланков формы №1.

Для электронного заполнения и оформления бланка формы №1 заявитель может использовать одобренные ГКРЧ программные средства, обеспечивающие автоматизированный ввод заявок в базу данных государственной автоматизированной системы управления использованием радиочастотного спектра (ГАСУ РЧС).

1.6. Для каждого реквизита выделяется ячейка (строка, колонка), в которую заносится значение этого реквизита. Функционально или структурно связанные реквизиты объединены в таблицы. Если объем значений реквизитов велик, а также в случаях, когда текстовое значение реквизита не умещается в пределах выделенной для него ячейке бланка формы №1, допускается применять общепринятые аббревиатуры, либо представлять значения отдельных реквизитов (связанных реквизитов в виде таблиц) на отдельном листе (листах), прилагаемых к бланку формы №1. При этом в специальных ячейках данного раздела указывают номер дополняемого пункта и номер прилагаемого листа. На прилагаемом листе перед текстом дополнения указывают его номер и номера дополняемых пунктов.

1.7. При отсутствии значений отдельных реквизитов для заявляемого типа РЭС, если это допускается настоящей Инструкцией, в соответствующей ячейке бланка формы №1, относящейся к этому реквизиту, обязательно проставляется прочерк.

1.8. Бланк формы №1 в составе радиочастотной заявки без подписи и печати заявителя к рассмотрению не принимается.

1.9. Реквизиты, помеченные на бланке формы №1 знаком (©), выбираются из соответствующих (совпадающих по наименованию) таблиц словаря, приведенных в данной Инструкции.

1.10. В тексте Инструкции курсивом приводятся примеры заполнения пунктов бланка формы №1. Кроме того, в приложении Б приведены примеры заполнения бланка формы №1 для различных типов РЭС, в том числе с листами дополнений.

Глава II Правила заполнения бланка формы №1

Раздел 1. Общие сведения

п.01 «Регистр. № решения, дата» Заполняется радиочастотным органом (РЧО) после вынесения положительного решения по радиочастотной заявке. В пункте указывается номер, число, месяц и год принятого решения. Например: №244-ОП, 07.12.97 - оперативное решение ГКРЧ по спутниковой системе; №2245-ОР, 24.06.98 - оперативное решение ГКРЧ по наземному средству; №34/4, 11.04.97 - четвертое решение, принятое на 34-м заседании ГКРЧ. Реквизиты (индексы) решений, принимаемых в рамках военной подсистемы для РЭС специального назначения, устанавливаются РЧО военной подсистемы.

п.02 «Код» Заполняется радиочастотным органом.

п.03 «Номер РЧЗ, дата» Заявителем указывается исходящий номер радиочастотной заявки и, через запятую, дата отправки ее в РЧО. При последующих обращениях в радиочастотный орган по данной радиочастотной заявке на стадии согласования заявитель указывает свой исходящий номер РЧЗ или регистрационный номер принятого решения.

Колонка 3 «Представляется для» Указывается цель представления карточки: регистрации, изменения, дополнения.

Колонка 3 «На этапе» Указывается этап состояния РЭС на момент представления заявки: разработки, модернизации, испытаний, серийного производства, ввоза из-за границы, приобретения у юридического лица.

Колонка 3 «В дополнение к» В случае повторного обращения в РЧО указывается исходящий номер и дата отправки предшествующего документа, направленного в РЧО по данному РЭС. Если обращение заявителя относится к уже принятому РЧО решению, заявитель указывает в этой строке регистрационный номер из п.01 бланка формы №1.

Колонка 4 «гриф секретности, лист, листов» Указывается гриф секретности документа, порядковый номер листа в документе, общее количество листов документа.

п.1.1. «Шифр РЭС» Указывается шифр (условное обозначение) РЭС. Шифр записывается без кавычек прописными (заглавными) русскими или латинскими буквами. Недопустимо написание в п.1.1. шифров нескольких РЭС.

п.1.2. «Наименование РЭС» Указывается наименование без кавычек (пример Б). Если шифр (условное обозначение) и наименование РЭС совпадают или наименование отсутствует, запись производится только в п.1.1. (примеры А и В).

Примеры заполнения пунктов 1.1., 1.2.

|  | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Шифр РЭС | DR-599T | РН-18Б | ЛЕН Б-160 |
| 1.2. | Наименование РЭС | ( | ВОЛЖАНКА | ( |

п.1.3. «Тип и характер РЭС (» Указывается словесное и, после запятой, условное обозначение типа РЭС в соответствии с таблицей №1. Допускается в п.1.3. давать полное словесное описание данного РЭС (пример А), либо указывать словесное описание категории (обобщенной характеристики) РЭС (в таблице даны жирным шрифтом, пример Б). В любом случае должна обеспечиваться ясная принадлежность РЭС к определенной радиослужбе. Если тип РЭС подпадает под реквизит «Прочие типы РЭС»: «Прочие РЭС радионавигационных систем», «Прочие РЭС подвижных служб» и т.п., в п.1.3. заносят словесное описание этого РЭС. Допускается указывать аббревиатуру радиослужбы, к которой принадлежит РЭС.

Примеры заполнения пункта 1.3.

| А | 1.3. | Тип и характер РЭС © | ЗС фиксированной спутниковой службы, TC |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | 1.3. | Тип и характер РЭС © | РЭС морской радионавигации, GRN |
| В | 1.3. | Тип и характер РЭС © | РЭС коллективного приема ТВ, BZ |
| Г | 1.3. | Тип и характер РЭС ( | ВПС, РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности |

п.1.4. «Место установки РЭС» - Для РЭС, включая базовые станции подвижных радиослужб, не меняющих свое местоположение на поверхности Земли указывается - «Стационарно»; - Для РЭС изменяющих свое местонахождение, но не работающих в движении, указывается - «Перевозимое»; - Для РЭС, предназначенных для работы в движении; указывается транспортная база (морское судно, речное судно, автомобиль, самолет, морская платформа, радиозонд, ж/д транспорт и т. п.); - Для портативного РЭС личного пользования указывается - «Носимое»; - Для РЭС космических станций указывается наименование КА и основные параметры орбиты. Для ГСО указывается точка стояния, для НГСО - наклон орбиты -i, высота апогея - Ha, высота перигея - Hп. Для негеостационарной орбиты приводятся ее подробные параметры в листе дополнений к разделу 1 в соответствии с приводимыми в формах МСЭ ApS4/II-1a, ApS4/II-1b, A4b1, A4b2, A4b3a, A4b3b, A4b4, A4b5. Например: Космическая станция, НГСО, На=40 т.км, Нп=12 т.км, i=65о

Словарь значений реквизита «Тип и характер РЭС»

Таблица №1

| Значение реквизита | Условное обозначение типа РЭС |
| --- | --- |
| Наземные радиослужбы, РЭС и системы |

| ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА - ФС |
| --- |
| РЭС радиосвязи фиксированной службы | FX |
| РЭС радиорелейных систем | FXR |
| радиоудлинитель ФС | FXU |
| РЭС беспроводного доступа ФС | FXB |
| прочие РЭС фиксированной службы | FXZ |
| ВОЗДУШНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СЛУЖБА - ВФС |
| РЭС воздушной фиксированной службы | AX |

| РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - РВС |
| --- |
| РЭС радиотелевизионного вещания | B |
| РЭС звукового радиовещания | BC |
| РЭС телевизионного вещания | BT |
| РЭС эфирно-кабельного вещания | BTK |
| прочие РЭС радиовещания | BZ |

| ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - ПС |
| --- |
| РЭС радиосвязи подвижной службы: | MSC |
| подвижная (мобильная) станция ПС | МО |
| РЭС систем поискового радиовызова ПС | RPG |
| бесшнуровой телефон | MSCT |
| РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности ПС | FS |
| прочие РЭС подвижных служб | MSCZ |
| ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - ВПС |
| РЭС воздушной подвижной службы | AMSC |
| фиксированная станция ВПС | FA |
| фиксированная станция службы (R) - НА ТРАССЕ | FD |
| фиксированная станция службы (OR) - ВНЕ ТРАССЫ | FG |
| станция воздушного судна | МА |
| РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности ВПС | АFS |

Продолжение таблицы №1

| МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - МПС |
| --- |
| РЭС морской подвижной службы | MMSC |
| береговая станция МПС | FC |
| портовая станция | FP |
| судовая станция | MS |
| РЭС систем поискового радиовызова МПС | МRPG |
| РЭС передачи сигналов бедствия и безопасности МПС | МFS |

| СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА - СПС |
| --- |
| РЭС сухопутной подвижной службы | TMSC |
| базовая станция СПС | FB |
| сухопутная подвижная (мобильная) станция | ML |
| станция речного судна | MSL |
| РЭС систем поискового радиовызова СПС | ТRPG |

| ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА - ЛС |
| --- |
| радиолюбительские средства (кроме спутниковых) | AT |
| любительская станция | AT |

| СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ - СЧСВ |
| --- |
| РЭС передачи стандартных сигналов частоты и времени, кроме спутниковых | SST |

| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ - ВСМ |
| --- |
| РЭС метеорологии | SM |
| радиозонд | SMR |

| РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА - РЛС |
| --- |
| РЭС радиолокационные | RLS |
| радиолокационный транспондер для поиска и спасания | SART |
| радиолокатор профилей ветра | WPR |
| Другие типы РЛС | RLSZ |

| РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА - РНС |
| --- |
| РЭС радионавигации | RN |
| Прочие РЭС радионавигационных систем | RNZ |
| вращающийся радиомаяк | RTN |
| направленный радиомаяк | RDN |
| ненаправленный радиомаяк | RCN |

Продолжение таблицы №1

| ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА - ВРНС |
| --- |
| РЭС воздушной радионавигации | ARN |
| сухопутная станция воздушной радионавигации | AL |
| подвижная станция воздушной радионавигации | AM |
| РЭС посадки и взлета | MLS |
| радиомаяк воздушной радионавигации | RNA |
| вращающийся радиомаяк ВРНС | АRT |
| направленный радиомаяк ВРНС | АRD |
| ненаправленный радиомаяк ВРНС | АRC |
| запроcчик (ответчик) ВРНС | ASIT |

| МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА - МРНС |
| --- |
| РЭС морской радионавигации | GRN |
| радиопеленгаторная станция | RG |
| радиомаяк или буй морской радионавигации | RNM |
| радиомаяк-указатель места бедствия (РМУМБ) | ТЕТ |
| спутниковый РМУМБ | TE |
| прочие РЭС морской радионавигации | GRNZ |
| вращающийся радиомаяк МРНС | GRT |
| направленный радиомаяк МРНС | GRD |
| ненаправленный радиомаяк МРНС | GRC |
| запроcчик (ответчик) МРНС | MSIT |

| Космические, спутниковые службы, РЭС и системы |
| --- |
| РЭС космических (кроме спутниковых) служб радиосвязи | WSE |

| радиовещательная спутниковая служба - РВСС |
| --- |
| РЭС РВСС | BE |
| космическая станция (звуковое вещание) РВСС | EBC |
| космическая станция (телевидение) РВСС | EBT |

| фиксированная спутниковая служба - ФСС |
| --- |
| РЭС фиксированной cпутниковой службы | FWS |
| космическая станция ФСС | EC |
| земная станция ФСС | TC |

Продолжение таблицы №1

| подвижная спутниковая служба - ПСС |
| --- |
| РЭС подвижной спутниковой службы | MOE |
| космическая станция ПСС | EMO |
| земная станция ПСС | TMO |

| СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - СПСС |
| --- |
| РЭС сухопутной подвижной спутниковой службы | UOE |
| космическая станция СПСС | EU |
| земная станция СПСС | TU |

| МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - МПСС |
| --- |
| РЭС морской подвижной спутниковой службы | GOE |
| космическая станция МПСС | EG |
| земная станция МПСС | TG |

| ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - ВПСС |
| --- |
| РЭС воздушной подвижной спутниковой службы | JOE |
| космическая станция ВПСС | EJ |
| земная станция ВПСС | TJ |

| ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - ЛСС |
| --- |
| спутниковое радиолюбительское средство | TA |

| СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ - ССЧСВ |
| --- |
| спутниковое РЭС передачи стандартных сигналов частоты и времени | SSE |

| СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЛИ - ССИЗ |
| --- |
| РЭС службы исследований Земли | HZ |
| космическая станция ССИЗ | EW |
| земная станция ССИЗ | TW |
| РЭС обеспечения геодезических исследований | HZZ |

| СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ - СКИ |
| --- |
| РЭС службы космических исследований | HK |
| космическая станция СКИ | EH |
| земная станция СКИ | TH |

Продолжение таблицы №1

| СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ - ССРО |
| --- |
| РЭС спутниковой службы радиоопределения | LL |
| космическая станция ССРО | EL |
| подвижная земная станция ССРО | TL |
| РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - РНСС |
| РЭС и системы спутниковой радионавигации | RNE |
| земная станция РНСС | TN |
| космическая станция РНСС | EN |
| РЭС сухопутной РНСС | URN |
| космическая станция СРНСС | ETU |
| подвижная земная станция СРНСС | TTU |
| РЭС морской РНСС | QRN |
| космическая станция МРНСС | EQ |
| судовая земная станция МРНСС | TQ |
| РЭС воздушной РНСС | ORN |
| космическая станция ВРНСС | EO |
| земная станция воздушного судна | TO |
| прочие РЭС и системы спутниковой радионавигации | RNZ |
| запросчик (ответчик) РНСС | SIT |
| судовой запросчик-ответчик РНСС | MSIT |

| СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - СКЭ |
| --- |
| земная станция СКЭ | TT |
| космическая станция СКЭ | ЕТ |
| РЭС телеуправления космическое | ED |
| РЭС телеуправления земное | TD |
| РЭС телеметрическое космическое | ER |
| РЭС телеметрическое земное | TR |
| РЭС траекторных измерений космическое | EK |
| РЭС траекторных измерений земное | TK |
| МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - МС |
| РЭС межспутниковой службы | EWS |

| РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА - РАС |
| --- |
| РЭС радиоастрономии | RA |
| РЭС радионаблюдения | RAZ |

Продолжение таблицы №1

| МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА - МСС |
| --- |
| РЭС спутниковой метеорологической службы | MET |
| РЭС космическое МСС | EM |
| РЭС земное МСС | TM |

| ПРОЧИЕ СЛУЖБЫ |
| --- |
| РЭС радиотелеметрии | RT |
| РЭС определения параметров движения: высоты, скорости, пеленга | RTD |
| РЭС передачи специальной информации | ZI |
| РЭС радиоуправления | RD |
| РЭС для специальных целей | RDS |
| РЭС разведки | ZR |
| РЭС активной (пространнственной) маскировки | ZAM |
| РЭС радиоэлектронного подавления | ZK |
| Прочие типы РЭС | ZZ |
| радиомикрофон | RMPH |
| радиомодем | ZRM |
| РЭС оповещения и сигнализации | ZOP |
| экспериментальная станция | EX |
| РЭС настройки и калибровки радиоприемных устройств | EXZ |

п.1.5. «Назначение РЭС» В дополнение к пункту 1.3. кратко характеризуется основное функциональное назначение (область применения) РЭС в создаваемой или действующей сети, системе (прием и передача данных, подача программ ТВ, репортажная ТВ станция и др.). Для земных станций кроме того указывается роль РЭС (центральная, узловая станция, абонентская, ретрансляционная). При оформлении РЧЗ в ходе НИР (ОКР) на макет или установку для проведения натурного эксперимента в п.1.5. указывают цель экспериментальных исследований (пример Г).

Примеры заполнения пункта 1.5.

| А | 1.5. | Назначение РЭС | Космический ретранслятор |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | 1.5. | Назначение РЭС | Центральная ЗС в спутниковой сети «БАНК-12» |
| В | 1.5. | Назначение РЭС | Для создания сети сотовой связи СПР-ОП |
| Г | 1.5. | Назначение РЭС | Изучение свойств сигналов, отраженных от искусственно созданных неоднородностей в ионосфере |

п.1.6. «Район использования» Указывается наименование места или района (региона), где предполагается использовать РЭС данного типа. Если в качестве района использования указывается наименование населенного пункта (город, поселок, село), то перед его наименованием ставят букву г., п., с., а также указывается его административная принадлежность (район, область). Для космических станций указывается зона обслуживания КА.:

Примеры заполнения пункта 1.6.

| А | 1.6. | Район использования | г.Санкт-Петербург и ближайшие пригороды |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | 1.6. | Район использования | п. Красивый, Летний район, Воронежская область |
| В | 1.6. | Район использования | Территория Российской Федерации |

п.1.7. «Пользователь РЭС» При создании выделенной, производственно-технологической или спутниковой сети связи указывается юридическое лицо-пользователь (опе-ратор) сети (Например, ЗАО «Транкинг»). В общем случае, включая сеть общего пользования, указывается - «Общего пользования». В случае необходимости указываются основные пользователи.

п.1.8. «Система (комплекс), в которую входит РЭС» Указывается шифр и (или) условное обозначение системы (комплекса, стандарта), к которой относится заявляемое РЭС.

Примеры заполнения пункта 1.8.

| А | 1.8. | Система (комплекс), в которую входит РЭС | ССС «ГОРИЗОНТ» |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | 1.8. | Система (комплекс), в которую входит РЭС | Система MMDS |
| В | 1.8. | Система (комплекс), в которую входит РЭС | Стандарт GSM-900 |

п.1.9. «Необходимость регистрации в МСЭ» Указывается необходимость международно-правовой защиты в МСЭ (да/нет).

Раздел 2. ПОЛОСЫ ЧАСТОТ (ПлЧ)

Раздел 2. «Полосы частот (ПлЧ)» Приводятся данные о запрашиваемых (присвоенных) полосах частот по каждому радиопередающему (ПРД) и радиоприемному (ПРМ) устройству, входящему в состав РЭС. Полосы частот ПРД и ПРМ описываются их граничными значениями (минимальными и максимальными частотами). При нескольких радиопередатчиках (радиоприемниках) полосы частот указываются по возрастанию граничных частот и заносятся в таблицу раздела 2.

Строка 2.1. «Номер ПлЧ» Для полос ПРД вписываются нечетные номера, а для полос ПРМ - четные номера.

Строка 2.2. «Мин. частота ПлЧ»* Вписываются минимальные значения частоты полос частот, соответственно для ПРД и ПРМ. Размерность частоты указывается русскими буквами к,М,Г.

Строка 2.3. «Макс. частота ПлЧ»* Вписываются максимальные значения частоты полос частот, соответственно для ПРД и ПРМ. Размерность частоты указывается русскими буквами к,М,Г.

Примеры заполнения Раздела 2. бланка формы №1 см. в Приложении В.

Раздел 3. СОСТАВ И ТТХ

Раздел 3. «СОСТАВ И ТТХ» В разделе приводятся данные о составе, структуре, функциональных связях и тактико-технических характеристиках РЭС в различных режимах его работы.

п.3.1. «ПРД: », п.3.2. «ПРМ: », п.3.3. «АНТ: » Если в состав системы входит несколько радиопередатчиков и/или радиоприемников, антенн РЭС, заполняются после составления на отдельном листе структурной схемы системы (РЭС). Радиопередатчики, радиоприемники и антенны, входящие в состав РЭС, на структурной схеме и в пунктах 3.1.(3.3. нумеруются одинаково (радиопередатчики - нечетными, радиоприемники - четными номерами, а антенны - последовательными номерами, которые предваряются буквой А). Номера нескольких передатчиков, приемников или антенн отделяются друг от друга точкой с запятой.

п.3.4. «Структурная схема системы (РЭС) см.лист » Указывается номер листа дополнений, содержащего структурную схему. На структурной схеме приводятся внутренние и внешние функциональные связи системы (РЭС), то есть все типы РЭС, входящих в заявляемую систему, все радиопередатчики, радиоприемники, антенны, входящие в каждый тип РЭС, их соединения между собой, а также взаимодействие РЭС в системе в различных режимах работы.

Полосы частот передачи и радиопередатчики обозначаются последовательно нечетными номерами, полосы частот приема и радиоприемники - четными номерами, антенны обозначаются последовательными номерами, предваряемыми буквой А. Для систем, предусматривающих спутниковый ретранслятор, в структурной схеме приводится шифр космического аппарата (КА) или спутниковой сети, номера полос частот Земля-космос и космос-Земля, номера антенн КА. Если система (РЭС) работает в нескольких режимах, в которых взаимодействуют разные РЭС (или их составные части), допускается изображение структурной схемы такой системы (РЭС) на нескольких листах дополнений, отдельно для каждого режима или их совокупности. Если взаимодействующее РЭС входит в ранее заявленную систему (РЭС, сеть), на структурной схеме системы приводится лишь шифр взаимодействующего РЭС и номера антенн, взаимодействующих с заявляемой системой (РЭС, сетью). При заявлении спутниковых систем к форме №1 на космическую станцию прилагаются рисунки зон обслуживания космической станции с указанием коэффициентов усиления бортовых антенн на приём и передачу: максимальных и по контуру зон обслуживания.

п.3.5 «Номер режима» Указываются отдельными строками номера используемых режимов работы РЭС. Режимы перечисляют по мере возрастания величины НШПИ или скорости передачи. Перечислив режимы работы РЭС и присвоив им номера, используемые режимы повторяют в колонках 3.5 таблиц соответствующих разделов: 4. «Характеристики радиопередатчика», 5. «Характеристики радиоприемника» и 6. «Характеристики антенны» с учетом взаимосвязей, заданных в разделе 3. «СОСТАВ И ТТХ» для данного устройства.

п.3.6 «Краткая характеристика режима. Тип передачи» Записывается словесное определение режимов работы с учетом номеров, присвоенных в колонке 3.5. Режимы работы должны соответствовать процессу работы РЭС по решаемым функциональным задачам с неизменным алгоритмом функционирования. В Таблице №2 приведен перечень типов передачи (обязательный реквизит), а также рекомендуемые наиболее употребительные характеристики режимов, относящиеся к определенному типу передачи и поясняющие режим работы РЭС. Цифрой 1) помечена первая характеристика режима, а цифрой 2) - дополнительная поясняющая.

п.3.7 «Номер ПлЧ» Для каждого режима через запятую указываются номера соответствующих полос частот передачи и приема из ячеек строки 2.1., в которых работает РЭС в данном режиме.

Рекомендуемые характеристики для различных режимов работы РЭС

Таблица №2

| Тип передачи (обязательный реквизит) | Характеристика режима РЭС (поясняющий реквизит) |
| --- | --- |
| Телевидение | аналоговое, цифровое |
| Звуковое вещание | аналоговое, цифровое |
| Телефония | аналоговая, цифровая |
| Передача данных |  |
| Телеграфия |  |
| Передача цифровой информации |  |
| Телеуправление, телеметрия | 1) аналоговая, цифровая, 2) одноканальная, многоканальная |
| Радионавигационная система | ДЕККА, ГЛОНАСС, ЛОРАН, GPS и др |
| Радиолокация | ЛЧМ, ФКМ и др. |
| Передача сигналов | вызова, тревоги, оповещения |
| GPS, ГЛОНАСС (GLONASS) и др. | Прием сигналов от ИСЗ |
| Передача шумоподобных сигналов |  |
| Передача немодулированной несущей |  |

пп.3.8(3.11 «Состав элементарных РЭС, функционирующих в режиме»: «№ элементарного РЭС», «№ АНТ элемент. РЭС», «№ АНТ функц-но связ. РЭС», «Имя функционально связанного РЭС» Применительно к различным режимам работы РЭС и в соответствии со структурной схемой РЭС указываются функциональные связи радиопередатчиков, радиоприемников и антенн между собой (внутренние связи), а также их функциональные связи с другими РЭС (внешние связи). Если в описываемом режиме в составе РЭС функционирует радиопередатчик (радиоприемник, то в соответствии со структурной схемой РЭС, прилагаемой к пп.3.1.(3.3., в колонке 3.8 указывается номер этого радиопередатчика, (радиоприемника), в колонке 3.9 - номер антенны, с которой он работает, а в колонках 3.10, 3.11 - номер антенны и номер радиоприемника (радиопередатчика), с которым он функционально связан.

п.3.12 «Тактико-технические характеристики РЭС» «Наименование характеристики» «Значение» «Размерность» Указываются общие технические характеристики РЭС, определяющие его функциональные задачи и возможности в описываемом эксплуатационном режиме, а также тактические характеристики РЭС, оговоренные техническим заданием на разработку, техническим описанием или техническими условиями, но не входящие в реквизиты других пунктов карточки по Форме №1. Для радиопередающих устройств спутниковых систем указывают максимальное и через дробь минимальное значение эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (ЭИИМ) на несущую. Написание в ячейке колонки 3.5 номера и заполнение характеристик в ячейке колонки 3.12 следующего режима начинают с новой строки после заполнения характеристик предыдущего режима. В листе дополнений для земных станций спутниковой связи, независимо от типа службы, дополнительно указывается мощность и максимальная спектральная плотность мощности на несущую ИСЗ в режиме ретрансляции сигналов этих земных станций, а также наименование соответствующих приемных и передающих лучей ИСЗ и, через дробь, коэффициенты усиления антенн ИСЗ этих лучей. В Таблице №3 приведены необходимые тактико-технические характеристики РЭС для основных систем, служб.

Пример для земной станции

| Номер |  | Тактико-технические характеристики РЭС |
| --- | --- | --- |
| режима |  | Наименование характеристики | Значение | Размерность |
| 3.5 |  | 3.12 |  |  |
| 2 |  | ЭИИМ на несущую (макс/мин) | 60.8/54 | дБВт |
|  |  | Необходимая полоса на несущую | 2560 | кГц |
|  |  | Скорость передачи информации | 254 | кбит/с |

Пример для листа дополнений к п.3.12

| Наименование характеристики | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- |
| 3.12 |  |  |
| Назв.приёмного луча ИСЗ/Коэффициент усил.луча | OGE/19 | -/дБ |
| Назв.передающего луча ИСЗ/Коэффициент усил.луча | OGE/19 | -/дБ |
| Мощность ретранслятора ИСЗ на несущую | 12 | дБВт |
| Макс.спектр.плотн.мощн.ретранслятора ИСЗ на несущую | -60.96 | дБВт/Гц |

Основные тактико-технические характеристики, 
указываемые в колонках 3.12 в зависимости от вида и особенностей РЭС

Таблица № 3

| Система, служба | Наименование ТТХ (рекомендуемые реквзиты) | Размерность |
| --- | --- | --- |
|  | Длина пролета | км |
| Радиорелейная | Количество пролетов |  |
|  | Количество стволов |  |
| система | Частотный план № | Рек МСЭ-Р |
|  | Непосредственное преобразование частоты | да/нет |

Продолжение Таблицы № 3

| Система, служба | Наименование ТТХ (рекомендуемые реквзиты) | Размерность |
| --- | --- | --- |
| Земные станции | ЭИИМ на несущую (миним/максим) | дБВт |
| спутниковых | Необходимая полоса на несущую | кГц, МГц, ГГц |
| служб | Скорость передачи информации | кбит/с, Мбит/с |
|  | Дальность связи | км |
| Сухопутная | Количество каналов предварительной настройки |  |
| подвижная | Дуплексный разнос каналов | кГц, МГц |
|  | Радиус действия в ячейке, зоны (для сотовых сетей) | км |
| служба | Количество повторяющихся ячеек |  |
|  | Количество абонентов |  |
|  | Распознавание типа объекта | да/нет |
|  | Точность измерения угла места | град |
| Радиолокацион- | Точность измерения азимута | град |
| ная система | Точность измерения высоты | м |
|  | Точность измерения дальности | м |
|  | Точность установки рабочей частоты | МГц |
|  | Коэффициент готовности |  |
| Общесистемные | Вероятность безотказной работы |  |
| ТТХ | Вероятность ошибки допустимая |  |
| (при их наличии) | Длительность работы дежурного режима | час |
|  | Максимальное время вхождения в связь | сек |
|  | Коэффициент использования частот |  |

Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА

«№ » В заголовке раздела после слов «ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКА № » указывается номер радиопередатчика из п.3.1., к которому относятся указанные в разделе технические характеристики. Характеристики последующего радиопередатчика приводятся на отдельном бланке формы №1 или листе дополнений.

п.4.1. «Рабочие частоты (номиналы или формула их получения)» Указывается номинал минимальной рабочей частоты и далее в порядке возрастания номиналы других рабочих частот, на которых может работать РЭС (см. Пример А), либо вписывают формулу образования последующих рабочих частот, в которой указывают номинал минимальной рабочей частоты, величину и размерность шага сетки, количество шагов N, образующих весь спектр рабочих частот (см. пример Б). В случае РЭС с несколькими стволами в формулу добавляется величина и размерность разноса между стволами, умноженные на количество стволов М (См. пример В). Следует при этом учитывать, что номинал нижней рабочей частоты РЭС будет отстоять вверх по частоте от нижней границы запрашиваемого диапазона не менее, чем на величину Вн/2, то есть половину необходимой ширины полосы излучения (Вн), указанной в колонке 4.4 «Класс излучения» для наиболее широкополосного класса излучения данного РЭС, а номинал верхней рабочей частоты соответственно ниже верхней границы диапазона на величину Вн/2. Для спутниковых систем «Горизонт» («Экспресс»), «Евтелсат» и «Ин-телсат» вносится запись «Определяются оператором и назначаются Главгоссвязьнадзором России», при этом в пункте 4.2. шаг сетки не указывается, а ставится прочерк. Для радиорелейных станций, а также для аппаратуры, отвечающей принятым в Российской Федерации стандартам, допускается ссылка типа «В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р 497» или « По стандарту GSM-900» на принятые (одобренные) в Российской Федерации документы.

Примеры заполнения пункта 4.1.

А.4.1. Рабочие частоты Примеры написания расчетной формулы: Б.4.1. Рабочие частоты Для данного случая номинал верхней рабочей частоты равен 137,008+0,025(39=137,983 МГц и при Вн=16 кГц все рабочие частоты укладываются в заявляемую полосу 137(138 МГц. Для расчета номинала частоты любого рабочего канала применяется формула (1) где fpn - номинал рабочей частоты N-го канала, МГц; fp1 - номинал рабочей частоты 1-го канала, МГц; при этом (2) N - номер искомого рабочего канала; (f - шаг сетки (из пункта 4.2. бланка формы №1), МГц. Для определения максимально допустимого количества каналов Кс в заданной полосе частот используется формула (3) (3) В. 4.1. Рабочие частоты В примере В нижняя рабочая частота 394,025 МГц (N=0, M=0), верхняя рабочая частота 394,025МГц+[0,025((40-1)]+[0,5((4-1)])=399,5 МГц. Таким расчетом удостоверяется, что рабочие частоты не выходят за границы заявляемой полосы. Формула (4) служит для расчета номинала любой из рабочих частот в заявляемой полосе частот: (4) где fpn - номинал рабочей частоты N-го канала, МГц; fp1 - номинал рабочей частоты 1-го канала, МГц; fp1 ( fminПлЧ + Вн/2 , то есть номинал частоты первого (нижнего) рабочего канала должен быть равен или выше номинала нижней границы запрашиваемой (выделяемой) полосы частот (пункт 2.2. бланка формы №1). N - номер искомого рабочего канала; (f - шаг сетки (из пункта 4.2. бланка формы №1), МГц; M - порядковый номер ствола, в котором находится искомый канал; (Fств - расстояние между соседними стволами, МГц.

п.4.2. «Шаг сетки» Указывается величина и размерность шага сетки частот (для примеров Б и В в п.4.1. они составляют - «0,025 МГц»). Допускается указывать через точку с запятой несколько значений шага сетки, если РЭС может работать с разным разносом частот. Например: «12,5 кГц; 25 кГц,». Формулы расчета рабочих частот для дополнительных значений шага сетки помещаются на листе дополнений к п.4.1.

п.4.3. «Тип перестройки частоты» Указывается способ перестройки частоты при работе в штатном режиме, а именно: дискретный, плавный, без перестройки; и метод перестройки: ручной, адаптивный( , программный. В случае специальных способов автоматизированной или автоматической перестройки частоты на листе дополнений указывают основные характеристики системы перестройки частоты.

п.3.5 «Номер режима» Указываются номера режимов работы РЭС из колонки 3.5 раздела 3 бланка формы №1.

п.4.4 «Класс излучения (» Указывается полное условное обозначение класса излучения в соответствии с Регламентом радиосвязи, то есть четырехзначное кодовое обозначение необходимой ширины полосы и без пропуска трехзначное кодовое обозначение самого класса излучения (см. главу III данной инструкции). При наличии специфической особенности излучения в случае необходимости указываются дополнительные характеристики (8-й, 9-й знаки). См. примеры А и Б.

п.4.5 «Краткая характеристика класса излучения» Дается краткая словесная характеристика класса излучения и, при необходимости уточнения типа модуляции, приводится дополнительно её аббревиатура (см. Таблицу №4). Кроме того, в случае нестандартных классов излучения на отдельных листах дополнений даются, при необходимости, пояснения к структуре сигналов, уточняется характер передаваемых сообщений и способ формирования излучаемого сигнала.

Примеры заполнения пунктов 4.4 и 4.5

|  | Класс излучения ( | Краткая характеристика класса излучения |
| --- | --- | --- |
|  | 4.4 | 4.5 |
| А | 8M20G9DDC | 4-х позиционная QPSK, кодовое уплотнение |
| Б | 250KF3EGN | ЧМ монофоническое вещание без уплотнения |
| В | 21K5F1D | Одноканальная передача данных с ЧМ |

Стандартизованные аббревиатуры типов модуляции,
применяемые в МСЭ-Р (к пункту 4.5).

Таблица №4.

| Кодовое обозначение | Тип модуляции сигнала | type of signal modulation |
| --- | --- | --- |
| (/4 QPSK | (/4 четвертично-фазовая манипуляция | quaternary phase shift keying |
| ADM | адаптивная дельта модуляция | adaptive delta modulation |
| ADPCM | адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция | adaptive differntial pulse code modulation |
| ADSM | асинхронная дельта-сигма модуляция | asynchronous delta sigma modulation |
| AFM | амплитудно-частотная модуляция | amplitude-frequency modulation |
| APCM | адаптивная импульсно-кодовая модуляция | adaptive pulse-code modulation |
| APK | амплитудно-фазовая манипуляция (система манипуляции) | amplitude phase keying (keyed-system) |
| APM | амплитудно-фазовая модуляция | amplitude phase modulation |
| APSK | амплитудно-фазовая манипуляция | amplitude phase shift keying |
| BCFSK | частотная манипуляция двоичным кодом | binary code frequency shift keying |
| BDM | двоичная дельта модуляция | binary delta modulation |
| BDPSK | двоичная дифференциальная фазовая манипуляия | binary differential phase shift keying |
| BFSK | двоичная частотная манипуляция | binary frequency shift keying |
| BPSK | относительная фазовая манипуляция | binary phase shift keying |
| CAP | амплитудно-фазовая модуляция без несущей | Carrierless AM-PM |
| CASK M=16 | когерентая амплитудная манипуляция | coherent amplitude shift keying BIPOLAR |
| CASK M=2 | когерентая амплитудная манипуляция однополярная | coherent amplitude shift keying UNIPOLAR |
| CDM | компрессированная дельта модуляция | companded delta modulation |
| CFM | компрессированная частотная модуляция | companded frequency modulation |
| CFSK M=2, 4 | когерентная частотная манипуляция | coherent frequency shift keying |
| CIM | импульсно-кодовая модуляция | coded impulse modulation |
| CPFSK | контролируемая (когерентная) фазо-частотная манипуляция | controlled PFSK |
| CPM | фазовая модуляция с непрерывной фазой | continuous phase modulation |
| CPSK | когерентная фазовая манипуляция | coherent phase shift keying |
| CQPSK | когерентная четвертичная фазовая манипуляция | coherent quadriphase shift keying |

Продолжение Таблицы №4

| Кодовое обозначение | Тип модуляции сигнала | type of signal modulation |
| --- | --- | --- |
| DDM | относительная дискретная модуляция | difference discrete modulation |
| DECPSK | дифференциально-кодированная когерентная фазовая манипуляция | differentially encoded coherent phase shift keying |
| DEPSK | дифференциально-кодированная фазовая манипуляция | differential encoded phase shift keying |
| DFSK | двойная частотная манипуляция | double frequency shift keying |
| DM | дельта модуляция | delta modulation |
| DMT | многотоновая модуляция (Дискретный мультитон) | Multitone modulation (discrete Multitone) |
| DPCM | дифференциальная импульсно-кодовая модуляция | differential pulse-code modulation |
| DPCM | дельта импульсно-кодовая модуляция | delta pulse-code modulation |
| DPM | дифференциальная фазовая модуляция | differential phase modulation |
| DPPM | дифференциальная импульсно-позиционвая модуляция | differential pulse position modulation |
| DPSK M=2(4,8,16) | дифференциальная фазовая манипуляция | differential phase shift keying |
| DQPSK | дифференциальная QPSK (см. QPSK) | differential QPSK |
| FFSK | фильтруемая частотная манипуляция | filtred FSK |
| FM | частотная модуляция | frequency modulation |
| FMFB | частотная модуляция с обратной связью | frequency modulation feedback |
| FM-PM | частотно-фазовая модуляция | frequency modulation-phase modulation |
| FSK | частотная манипуляция | frequency shift keying |
| GFPM | частотно-позиционная модуляция со стробированием | gated frequency position modulation |
| GMSK | минимальная манипуляция с гауссовым фильтром или гауссовская минимальная манипуляция | gaussian filtered minimum shift keying or gaussian minimum shift keying |
| GTFM | «прирученная» частотная модуляция | generalized tamed frequency modulation |
| HADM | гибридная аналогово-цифровая модуляция | hibrid analog and digital modulation |
| HM | гибридная модуляция или фоновая модуляция | hibrid modulation or hum modulation |
| LDM | линейная дельта-модуляция | linear delta modulation |
| LPCM | линейная импульсно-кодовая модуляция | linear pulse code modulation |
| MFKP | многочастотная манипуляция | multi-frequency key pulsing |
| MFSK | многократная или многоуровневая частотная манипуляция | multiple or multilevel FSK |

Продолжение Таблицы №4

| Кодовое обозначение | Тип модуляции сигнала | type of signal modulation |
| --- | --- | --- |
| MPSK | многократная фазовая манипуляция | multiple PSK |
| MSK | минимальная манипуляция | minimum shift keying |
| NBFM | узкополосная частотная модуляция | narrow-band frequency modulation |
| NCASK M=2 | некогерентая амплитудная манипуляция | nocoherent amplitude shift keying |
| NCFSK M=2 (4, 8) | некогерентная частотная манипуляция | nocoherent frequency shift keying |
| OQPSK | квадратурно-фазовая манипуляция со сдвигом (частоты) | offset QPSK |
| PACM | амплитудная импульсно-кодовая модуляция | pulse amplitude code modulation |
| PAM | амплитудно-фазовая модуляция, амплитудно-импульсная модуляция АИМ | phase amplitude modulation, pulse-amplitude modulation |
| PBM | пакетно-импульсная модуляция | pulse burst modulation |
| PCM-FM | ИКМ-ЧМ (импульсно-кодовая модуляция) | pulse-code frequency modulation |
| PDBM | двоичная фазо-импульсная модуляция | pulse delay binary modulation |
| PDM-FM | ШИМ-ЧМ (широтно-импульсная модуляция) | pulse-frequency modulation |
| PFM | ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) | pulse frequency modulation |
| PFSK | частотно-фазовая манипуляция | phase frequency shift keying |
| PHDM | фазо-разностная модуляция | phase difference modulation |
| PIM | ФИМ (фазо-импульсная модуляция) | pulse interval modulation |
| PM | фазовая модуляция | phase modulation |
| PNM | импульсно-числовая модуляция | pulse number modulation |
| PPBM | двоичная поляризационно-импульсная модуляция | pulse polarization binary modulation |
| PPM | фазо-импульсная модуляция | pulse phase modulation |
| PRM | ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) | pulse rate modulation |
| PSK | фазовая манипуляция | phase shift keying |
| PTM | ШИМ и фазо-временная модуляция | pulse time modulation and phase time modulation |
| QAM m=4 (16) | квадратурно-амплитудная модуляция | quadrature amplitude modulation |
| QM | квадратурная модуляция | quadrature modulation |
| QPAM | АИМ с квантованием | quantized pulse amplitude modulation |
| QPSK | квадратурно-фазовая манипуляция | quadrature phase shift keying |
| QPSK | четвертично-фазовая манипуляция | quaternary phase shift keying |

Продолжение Таблицы №4

| Кодовое обозначение | Тип модуляции сигнала | type of signal modulation |
| --- | --- | --- |
| RPSK | относительная фазовая манипуляция | relative phase shift keying |
| SDM | статистическая дельта модуляция | statistic delta modulation |
| SFM | ЛЧМ и пространственная частотная модуляция | swept frequency or space frequency modulation |
| SIDM | дельта модуляция с единичной интеграцией | single integration delta modulation |
| SQFM | симметричная квадратичная частотная модуляция | symmetric quadratic frequency modulation |
| SQPS | ступенчатая квадратурно-фазовая манипуляция | staggered QPSK |
| SSM | модуляция с расширенным спектром | spread spectrum modulation |
| SSPSK | фазовая манипуляция с расширенным спектром | spread spectrum phase shift keying |
| TFM | управляемая частотная модуляция | tamed frequncy modulation |
| WBFM | широкополосная частотная модуляция | wideband frequency modulation |

п.4.6 «Номер ПлЧ» Указывается номер полосы частот, присвоенный в соответствующей ячейке строки 2.1.

пп.4.7(4.9 «Ширина полосы излучения Гц на уровне» В заголовке в прямоугольнике указывается размерность ширины полосы русскими буквами (к, М, Г). Колонки заполняются для каждого режима работы отдельной строкой в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (НТД) на данный тип РЭС. Если для разных режимов работы РЭС действующими нормативными документами определено неодинаковое значение уровня Х, после указания ширины полосы излучения (ШПИ) для каждого режима указывают через дробную черту значение уровня Х, к которому относится эта ШПИ. Если все приводимые режимы относятся к одному уровню Х, то его значение вписывается в заголовок колонки 4.9, тогда после значения ШПИ дробная черта и указание уровня не ставятся. В случае, когда ГОСТ или нормы ГКРЧ предусматривают требования по ширине полосы излучения на уровнях, отличных от заданных в таблице в пп.4.7(4.9, включая сигналы с распределенным спектром, параметры РЭС по внеполосным излучениям должны быть приведены на листе дополнений в виде графического изображения ограничительной линии спектра.

п.4.7 «Ширина полосы излучения Гц на уровне» «-3 дБ»* Указывается ширина полосы излучения на уровне -3 дБ относительно нулевого уровня, определяемого действующими НТД.

п.4.8 «Ширина полосы излучения Гц на уровне» «-30 дБ»* Указывается ширина полосы излучения на уровне -30 дБ относительно нулевого уровня, определяемого действующими НТД.

п.4.9 «Ширина полосы излучения Гц на уровне» « дБ»* Указывается ширина полосы излучения на уровне -Х дБ. Рекомендуемый уровень Х= -(60(90) дБ. В частности, для уровня Х=-90 дБ ширина полосы излучения указывается, если она предусмотрена в ТЗ (ТУ) на данное РЭС.

п.4.10 «Мощность излучения» «Вид (» Указывается обозначение вида мощности на выходе радиопередатчика в соответствии со словарем Таблицы №5.

Словарь значений реквизита: вид мощности излучения

Таблица №5

| Вид мощности передатчика | Обозначение |
| --- | --- |
| Средняя мощность | СР |
| Импульсная мощность | ИМП |
| Мощность несущей | НСЩ |
| Пиковая мощность огибающей | ПИК |

п.4.11 «Мощность излучения» «Миним., дБВт» Указывается в дБВт минимальное значение мощности на выходе передатчика. Для РЭС с нерегулируемой мощностью передатчика ее значение указывают в колонке 4.12, а в 4.11 ставят прочерк. Если мощность регулируется, в колонке 4.11 указывается значение минимальной мощности со звездочкой, а в лист дополнений вносятся необходимые пояснения. В ряде случаев в технических описаниях РЭС мощность передатчика указывается в ваттах (Вт). Пересчет производится по формуле Наиболее характерные значения перевода мощности передатчика из кВт, Вт или милливатт (мВт) в дБВт приведены в Таблице №6.

п.4.12 «Мощность излучения» «Максим., дБВт» Указывается в дБВт максимальное значение мощности на выходе передатчика. Для РЭС с нерегулируемой мощностью передатчика ее значение указывают в колонке 4.12, а в 4.11 ставят прочерк.

Таблица №6

| мВт | дБВт |  | мВт | дБВт |  | Вт | дБВт |  | Вт | дБВт |  | кВт | дБВт |  | кВт | дБВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -30 |  | 30 | -15 |  | 1 | 0 |  | 30 | 15 |  | 1 | 30 |  | 200 | 53 |
| 1,5 | -28 |  | 50 | -13 |  | 1,5 | 1,8 |  | 50 | 17 |  | 3 | 36 |  | 300 | 55 |
| 2 | -27 |  | 80 | -11 |  | 2 | 3 |  | 80 | 19 |  | 5 | 37 |  | 400 | 56 |
| 2,5 | -26 |  | 100 | -10 |  | 2,5 | 4 |  | 100 | 20 |  | 10 | 40 |  | 500 | 57 |
| 3 | -25 |  | 150 | -8 |  | 3 | 4,8 |  | 150 | 22 |  | 15 | 42 |  | 1000 | 60 |
| 5 | -23 |  | 200 | -7 |  | 5 | 7 |  | 200 | 23 |  | 25 | 44 |  | 2500 | 64 |
| 7 | -21 |  | 250 | -6 |  | 7 | 8,5 |  | 250 | 24 |  | 50 | 47 |  | 5000 | 67 |
| 10 | -20 |  | 500 | -3 |  | 10 | 10 |  | 500 | 27 |  | 75 | 49 |  | 10000 | 70 |
| 15 | -18 |  | 750 | -1 |  | 15 | 12 |  | 750 | 29 |  | 100 | 50 |  | 50000 | 77 |
| 25 | -16 |  | 1000 | 0 |  | 25 | 14 |  | 1000 | 30 |  | 150 | 52 |  | 10000 | 80 |

п.4.13 «Макс. спектр. плотн. м-ти, дБВт/Гц» Указывается максимальная спектральная плотность мощности на выходе передатчика, если ее величина оговаривается техническим заданием или техническими условиями на РЭС. Для РЭС космических (спутниковых) систем заполнение колонки 4.13 обязательно.

п.4.14 «Параметры модуляции» «Наименование параметра» «Значе-ние» «Размерность» Приводятся в соответствии с Таблицей №7 параметры модуляции, требующиеся для расчета необходимой ширины полосы излучения по действующей нормативно-технической документации (нормы ГКРЧ, ГОСТ), а также, где необходимо, уточняющие спектральные, мощностные и временные характеристики излучения. Пример: Для класса излучения P0N (РЛС «Балтика-2»): в пункте 4.14, указано: прямоугольный импульс с плоской вершиной, длительность импульса 0,05 мкс, период повторения - 0,33 мс.

Перечень обязательных реквизитов, указываемых в п.4.14 
в зависимости от класса излучения, указываемого в п.4.4

Таблица №7

| Кодовое обозначение класса излучения, указанного в пункте 4.4 | Обязательные реквизиты модуляции, указываемые в п.4.14 для данного класса излучения1 |
| --- | --- |
| А1А, А1В2 | В, Бод |
| A1C, A3C, R3C | Fв, Гц Fп, Гц |
| А2А, А2В | В, Бод F в, Гц |

Продолжение Таблицы №7

| Кодовое обозначение класса излучения, указанного в пункте 4.4 | Обязательные реквизиты модуляции, указываемые в п.4.14 для данного класса излучения1 |
| --- | --- |
| A3E, A3EJN, A3EKN, A3ELN, A3EGN, A3EHN | Fв, Гц Fн, Гц |
| A7D | Fв, Гц Fп, Гц D, Гц |
| B8EJN3, B9W | Fв, Гц |
| D7W | В, Бод Kf |
| F1B, F1D, F1E, F8B, F9D, F9E | B, Бод D, Гц |
| F2B, F2D, F7BDX4 | B, Бод (F, Гц D, Гц |
| F1C, F3C, F3E, F3F | Fв, Гц D, Гц |
| F3EJN5, F3EKN, F3ELN, F3EGN, F3EHN, F3F | Fв, Гц D, Гц |
| F7D, F7E, F9B, F9D | B, Бод (F, Гц D, Гц Nf |
| F7W (стандарта DECT)6 | Bd, бит/с D, Гц |
| F8B | B, Бод (F, Гц |
| F8E (ТРРЛ) | Fв, Гц D, Гц |
| F8WWN | Fв, Гц DразмТВ, Гц |
| G1B, G1D, G1E, G1F, G1W7 | В,Бод Kf |
| G2B, G2D | B, Бод (F, Гц Nf |
| G3E | Fв, Гц D, Гц |
| G7D, G7E, G7F, G7W7 | B, Бод (F, Гц , Kf |
| Н2В | В, Бод Fв, Гц |
| H3EJN | Fв, Гц Fн, Гц |
| J2BBN | В, Бод Fп, Гц |
| J7B, J3NJN | Fв, Гц Fн, Гц |
| K1B | Fmax, Гц (, мкс |
| M7D, M7E | (, мкс, ( f, ( r |
| PON, PONAN | (, мкс, ( |
| Q1B | (, мкс, D, Гц, ( |
| R3EJN, R3EGN, R7B | Fв, Гц Fн, Гц |

п.4.15. «Тип выходного прибора: (» В соответствии со словарем Таблицы №8 указывается тип выходного прибора.

Словарь значений реквизита «Тип выходного прибора:»

Таблица №8

Магнетрон

Клистрон

Лампа обратной волны (ЛОВ)

Лампа бегущей волны (ЛБВ)

Полупроводниковый прибор

Амплитрон

Минитрон

Другие типы выходных приборов (при возможности, указывать конкретно)

п.4.16. «Относительная нестабильность частоты» Указывается относительная нестабильность частоты радиопередатчика в показательной форме - Х(10-6. Например: 5(10-6

пп.4.17.(4.20. «Относительный уровень побочных излучений:» Указывается в децибелах величина относительного уровня побочных излучений.

п.4.17. «На гармониках (до 3fр):» Указывается в децибелах величина относительного уровня побочных излучений до третьей гармоники рабочей частоты - 3fр включительно.

п.4.18. «На гармониках (выше 3fр):» Указывается в децибелах величина относительного уровня побочных излучений на гармониках выше третьей гармоники рабочей частоты - 3fр.

п.4.19. «Прочие виды побочных излучений:» Указывается в децибелах величина относительного уровня прочих видов побочных излучений.

п.4.20. «Уровень шумовых излучений:» Указывается в децибелах величина относительного уровня шумовых излучений.

Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА

«№ » В заголовке раздела 5. Бланка формы №1 «ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОПРИЕМНИКА № » указывается номер радиоприемника из п.3.2.

п.5.1. «Тип приемника: (» Указывается наименование типа радиоприемника: прямого усиления, супергетеродинный, другие типы ПРМ.

п.5.2. «Рабочие частоты (номиналы или формула их получения):» Указывается номинал минимальной рабочей частоты и далее в порядке возрастания номиналы других рабочих частот, на которых может работать РЭС, либо после номинала минимальной рабочей частоты вписывают формулу образования последующих рабочих частот. Указываются величина и размерность шага сетки, количество шагов, образующих весь спектр рабочих частот. Для спутниковых систем «Горизонт»(«Экспресс»), «Евтелсат» и «Интелсат» вносится запись «Определяются оператором и назначаются Главгоссвязьнадзором России», при этом в пункте 5.3. шаг сетки не указывается, а ставится прочерк.

п.5.3. «Шаг сетки:» Указывается величина и размерность шага сетки частот. Допускается указывать через точку с запятой несколько значений шага сетки, если РЭС может работать с разным разносом частот. Например: 12,5 кГц; 25 кГц.

п.3.5 «Номер режима» Указываются номера режимов работы РЭС из колонки 3.5 раздела 3 бланка формы №1.

п.5.4 «Принимаемые классы излучения (» Указывается класс излучения принимаемых сигналов (см. главу III данной Инструкции).

п.5.5 «Номер ПлЧ» Указывается номер полосы частот, присвоенный в п.2.1 раздела 2 бланка формы №1.

Подзаголовок к пунктам 5.6 и 5.7 «Чувствительность в » В подзаголовке указывают размерность дБВт для чувствительности радиоприемника, помещаемых в колонках 5.6 «пороговая» и 5.7 «реальная». Пересчет размерности чувствительности приемника из мкВ в дБВт производится по формуле (6) (6) где Rвх -входное сопротивление, Ом; P - чувствительность в дБВт; U - чувствительность в мкВ

п.5.6 «Чувствительность в » «пороговая» Указывается в дБВт величина пороговой чувствительности. Для РЭС, использующих широкополосные сигналы, колонка заполняется при наличии данных.

п.5.7 «Чувствительность в » «реальная» Для всех РЭС указывается в дБВт величина реальной чувствительности.

п.5.8 «Защ. отнош. к помехе, дБ» Указывается минимальное отношение сигнала к помехе на входе радиоприемника, при котором обеспечивается требуемое качество функционирования РЭС.

п.5.9 «Тип помехи» Фиксируется тип помехи, к которой относится указанное в п.5.8 защитное отношение (шумовая помеха или иное мешающее излучение).

Пример заполнения пунктов 3.5, 5.4(5.9:

| Номер режима | Принимаемые классы | Номер ПлЧ | Чувствительность в | Защ.отнош. к помехе, | Тип помехи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | излучения ( |  | пороговая | реальная | дБ |  |
| 3.5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
| 1 | 16К5F3E | 4 | — | -20 | 10 | шумовая |
| 2 | 272КG7D | 2 | -130 | -120 | 6 | F7E |

Подзаголовок к пунктам 5.10(5.12 «Полоса пропускания УВЧ Гц на уровне» В квадрат подзаголовка (к колонкам 5.10(5.12) вписывается размерность полосы пропускания русскими буквами (к, М, Г). Для радиоприемников, не содержащих УВЧ, в колонках 5.10(5.12 указываются соответствующие полосы пропускания входной цепи радиоприемника или ставится прочерк.

п.5.10 «Полоса пропускания УВЧ Гц на уровне» «-3 дБ» Приводится ширина полосы пропускания УВЧ на уровне -3 дБ.

п.5.11 «Полоса пропускания УВЧ Гц на уровне» «-30 дБ» Приводится ширина полосы пропускания УВЧ на уровне -30 дБ.

п.5.12 «Полоса пропускания УВЧ Гц на уровне»« дБ» Указывается ширина полосы пропускания УВЧ, как правило, по уровню -60 дБ или в подзаголовке указывается другой уровень, на котором измерена полоса пропускания.

п.5.13 «№ и вид настройки гетеродина» Приводятся на отдельных строках номера всех гетеродинов с указанием номера и вида их настройки (Например, №1- верхняя или №2- нижняя). В случае применения приемников со следящим фильтром в колонку 5.13 вписываются слова «следящий фильтр» или аббревиатура СФ.

п.5.14 «Промежуточная частота Гц» Указывается размерность и значение промежуточных частот для соответствующего гетеродина, указанного в пункте 5.13.

Подзаголовок к пунктам 5.15(5.17 «Полоса пропускания УПЧ, Гц на уровне» В подзаголовке к этим колонкам вписывается размерность полосы пропускания (к, М, Г).

п.5.15 «Полоса пропускания УПЧ, Гц на уровне» «-3 дБ» Приводится ширина полосы пропускания УПЧ (УПЧ-1, УПЧ-2) на уровне -3 дБ. В случае применения приемников со следящим фильтром в колонку 5.15 вписывается значение шумовой полосы фильтра на уровне -3 дБ.

п.5.16 «Полоса пропускания УПЧ, Гц на уровне» «-30 дБ» Приводится ширина полосы пропускания УПЧ (УПЧ-1, УПЧ-2) на уровне -30 дБ.

п.5.17 «Полоса пропускания УПЧ, Гц на уровне» « дБ» Указывается ширина полосы пропускания УПЧ, как правило, по уровню -60 дБ или в подзаголовке указывается другой уровень, на котором измерена полоса пропускания. В случае заполнения колонок 5.15 и 5.16 колонка 5.17 может не заполняться.

Пример заполнения пунктов 5.13(5.17:

| № и вид настройки | Промежуточ- ная частота, | Полоса пропускания УПЧ, Гц на уровне |
| --- | --- | --- |
| гетеродина | Гц | -3 дБ | -30 дБ | дБ |
| 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 |
| 1-нижняя | 1500 | 130 | 200 | 300 |
| 2-верхняя | 70 | 40 | 65 | 80 |
| СФ | 1 | 0,12 | - | - |

п.5.18. «Относительная нестабильность частоты гетеродина:» Указывается относительная нестабильность частоты гетеродина в показательной форме. Например, 2.(10-6.

пп.5.19.(5.23. «Избирательность ПРМ по:» Заголовок.

п.5.19. «Соседнему каналу: дБ» Указывается избирательность радиоприемника по соседнему каналу приема в децибелах.

п.5.20. «Зеркальному каналу: дБ» Указывается избирательность радиоприемника по зеркальному каналу приема в децибелах.

п.5.21. «Другим ПКП: дБ» Указывается избирательность радиоприемника по другим побочным каналам приема в децибелах

п.5.22. «Блокир. и перекр. искажения: дБ» Указывается в децибелах избирательность радиоприемника (или динамический диапазон и через запятую уровень восприимчивости) по блокированию или по перекрестным искажениям, указав через дробь букву “б” или “п” соответственно.

п.5.23. «Интермодуляционная: дБ» Указывается избирательность радиоприемника по интермодуляции в децибелах.

п.5.24. «Эквивалентная шумовая температура: (К» Указывается эквивалентная шумовая температура приемника в градусах Кельвина (К().

п.5.25. «Допустимое увелич.экв.шум.темпер-ры: (» Приводится допустимое изменение эквивалентной шумовой температуры, выраженное в процентах.

Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕННЫ

В таблице, описывающей характеристики антенны, могут содержаться данные о нескольких антеннах, предусмотренных структурной схемой (см. п.3.4).

п.6.0 «Номер АНТ» Указывается (с буквой А) номер антенны из п.3.3, к которому относятся указанные в разделе технические характеристики.

п 6.1 «Назначение антенны (» Записывается: передающая, приемная, приемопередающая.

п.6.2 «Тип антенны (» Заполняется в соответствии со словарем Таблицы №9.

п.6.3 «Размер антенны» Указываются величины основных геометрических размеров антенны описываемого типа: наименование размера (длина -L, диаметр -D, высота -Н, виток -V), значение величины, единица размерности (м, виток). Для сложных антенных систем, фазированных решеток и т.п. на листе дополнений приводится чертеж (рисунок) антенны с указанием геометрических размеров элементов системы.

п.3.5 «Номер режима» Указываются номера режимов работы РЭС из колонки 3.5 раздела 3 бланка формы №1.

Словарь значений реквизита «Тип антенны»

Таблица №9

| Тип антенны | Тип антенны |
| --- | --- |
| Вибраторная | Рамочная |
| Штыревая | Фазированная решетка (щелевая, рупорная и др) |
| Щелевая | Волновой канал |
| Рупорная | Бегущей волны |
| Зеркальная( | Логопериодическая |
| Коллинеарная | Магнитная |
| Линзовая | Антенные системы(( |
| Спиральная | Другие типы антенн** |

Пример заполнения пунктов 3.5, 6.0(6.3

| Номер АНТ | Назначение антенны ( | Тип антенны ( | Размер антенны | Номер режима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | 6.1. | 6.2. | 6.3 | 3.5 |
| А1 | Передающая | Спиральная | D витка =50 см, (число витков) V=4 | 1 |
| А2 | Приемная | Зеркальная | D рефлектора=1,5 м, (Высота фазового центра) Н=10 м | 1 |
| А3 | Приемопередающая | Вибраторная | L вибратора =3 м | 2 |

пп.6.4(6.10 Диаграмма направленности антенны (ДНА) Приводится описание структуры и характеристики диаграммы направленности антенны (ДНА) в широкой полосе частот для различных режимов функционирования РЭС. Номер режима при этом указывается в колонке 3.5 в соответствии с нумерацией режимов, приведенной в таблице раздела 3 «Состав и ТТХ». В случае, когда в описываемом режиме антенна используется как приемопередающая, характеристики ДНА записываются в таблице в двух строках. При этом в верхней строке указываются характеристики ДНА при работе антенны на передачу, а в нижней - на прием. Более полная информация о диаграмме направленности антенны приводится на отдельных листах в графической, табличной или аналитической формах.

п.6.4 «Номер и наименование луча» Указывается наименование луча (основной, зональный, парциальный и т.п.) и, при необходимости, его номер (например, зональный №1, зональный №2 и т.п.).

п.6.5 «Положение луча в пространстве» Указывается положение луча в пространстве или в одной из плоскостей, если оно неизменное. При этом указывается: - для антенн стационарных наземных РЭС и земных станций с фиксированным положением луча - «фиксированное»; - для антенн подвижных наземных РЭС и земных станций, положение луча которых изменяется в одной из плоскостей - «произвольное»; - для антенн, устанавливаемых на геостационарных ИСЗ, - географические координаты в градусах и минутах точки прицеливания луча; - для антенн, устанавливаемых на негеостационарных ИСЗ, - «в подспутниковую точку» или указывается отклонение от надира, град. При необходимости положение луча в пространстве описывается более подробно в пояснительной записке к бланку формы №1.

п.6.6 «Частота Гц» Указывается рабочая частота в середине полосы частот РЭС, к которой относятся данные измерений диаграммы направленности антенны. Как правило, это частота близкая к рассчитанной по формуле (fmax-fmin)/2, где fmax и fmin - границы полосы частот, указанные в пп.2.2. и 2.3. бланка формы №1 для данного режима.

п.6.7 «Коэф-т усилен., дБ» При описании диаграммы направленности антенны для перечисленных в колонке 6.6 частот, в колонке 6.7 указывается коэффициент усиления антенны, применительно к частоте, указанной в 6.6.

п.6.8 «Ширина ДНА на уровне -3 дБ, град» «Гориз.пл.» Указывается ширина луча ДНА в градусах на уровне -3 дБ в горизонтальной плоскости применительно к частоте, указанной в п. 6.6.

п.6.9 «Ширина ДНА на уровне -3 дБ, град» «Верт.пл.» Указывается ширина луча ДНА в градусах на уровне -3 дБ в вертикальной плоскости применительно к частоте, указанной в п. 6.6.

п.6.10 «Уровень боковых лепестков» «Сектор углов., град.» Указываются границы сектора углов, отражающие характерные уровни боковых лепестков. При этом сектор углов указывается относительно максимума ДНА (в колонке 6.7). Для стационарных РЭС, данные о которых представляются поэкземплярно и положение луча которых строго зафиксировано и известно, в колонке 6.10 указываются абсолютные границы сектора углов. Допускается указывать вместо величин сектора углов ссылку на действующие Рекомендации МСЭ-Р. Для описания ДНА применяется также аналитическая формула. Для спутниковых систем уровень боковых лепестков в границах секторов углов приводится по формуле в соответствии с Приложением ПРS5 (ПР29-14) Регламента радиосвязи.

п.6.11 «Уровень боковых лепестков» «Уровень, дБ» Указывается в дБ максимальный уровень боковых лепестков ДНА в данном секторе.

п.6.12 «Точность навед., град.» Указывается в градусах угловая точность наведения антенны.

п.6.13 «Зона обслуживания» При необходимости указывается зона обслуживания. Для антенн космической станции дается ссылка на рисунок зоны обслуживания ИСЗ, а для антенн земных станций - направление на ИСЗ (точка стояния в град и наименование КА).

Раздел 7. Характеристики антенно-фидерного тракта

п.7.1 «Тип фидера: (*» Указывается номер антенны, к которой относится данный фидер, и в соответствии со словарем Таблицы №10 выбирается наименование типа фидера.

Словарь значений реквизита «Тип фидера»

Таблица №10

Значения реквизита

Волноводная линия

Коаксиальная линия

Двухпроводная симметричная линия

Четырехпроводная симметричная линия

Двухпроводная полосковая симметричная линия

Полосковая несимметричная линия

п.7.2 «Критическая частота АФТ:*» Указываются значение и размерность критической частоты.

п.7.3 «Волновое сопротивление АФТ:*» Приводятся значение и размерность волнового сопротивления АФТ.

п.7.4 «Затухание АФТ на прм, дБ:*» Указывается в дБ затухание в антенно-фидерном тракте (с учетом адаптеров) на прием.

п.7.5 «Затухание АФТ на прд, дБ:*» Указывается в дБ затухание в антенно-фидерном тракте (с учетом адаптеров) на передачу.

Пример заполнения пунктов 7.1.(7.5.

| 7.1. | Тип фидера: © | А2, Волноводная линия |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Критическая частота АФТ: | 9700 МГц |
| 7.3. | Волновое сопротивление АФТ: | 75 Ом |
| 7.4. | Затухание АФТ на прм, дБ: | 2,5 |
| 7.5. | Затухание АФТ на прд, дБ: | 3 |

п.7.6 «Тип и характеристики поляризации: (» В соответствии со словарем Таблицы №11 указывается тип поляризации излучаемой (принимаемой) волны. Указывается также, к приему или передаче относится данная поляризация. При необходимости, на листе дополнений указываются дополнительные характеристики эллипса поляризации (угол наклона и коэффициент эллиптичности соответственно) и направление вращения вектора поляризации излучаемой (принимаемой) волны («левое», «правое»).

Словарь значений реквизита «Тип поляризации»

Таблица №11

Значения реквизита

Горизонтальная

Вертикальная

Наклонная

Круговая

Эллиптическая

Примеры заполнения пункта 7.6.

| п.7.6. | «Тип и характеристики поляризации (» |
| --- | --- |
| 1 | Эллиптическая - на прием/передачу |
| 2 | Вертикальная - на передачу. Горизонтальная - на прием |
| 3 | Круговая правая - на передачу. Левая - на прием |

Раздел 8. Меры по повышению помехозащищенности и обеспечению ЭМС

Раздел 8 «Меры по повышению помехозащищенности и обеспечению ЭМС» В разделе 8, при необходимости, указываются технические меры защиты от помех и организационные мероприятия по обеспечению ЭМС РЭС.

Примеры:

| А | Согласование частотных и временных режимов работы с РЭС «ПАНОРАМА» и 6К9-У. |
| --- | --- |
| Б | Синхронизация работы с РВК-71-Н, размещенными в радиусе 1,5 км. |

Раздел 9. Административные данные

В разделе 9 бланка формы №1 помещена таблица для реквизитов заявителя (заказчик, разработчик, изготовитель). В первой строке «Организация (предприятие)» указываются официальные наименования заказчика, разработчика, изготовителя. Во второй строке «Адрес, телефон» указывается город или населенный пункт, номер телефона (факса) и, при наличии, адрес электронной почты заказчика, разработчика и изготовителя. В третьей строке «Подпись (Должность, ФИО)» в столбце 9.1 указывается официальная должность и ФИО заявителя, подписавшего заполненный бланк формы №1, заверенные круглой печатью организации-заявителя. Если заявителем является физическое лицо, его подпись должна быть заверена нотариусом.

Пример:

|  | 9.1 Заказчик | 9.2 Разработчик | 9.3 Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация (предприятие) | АО “Стальконструкция” | ТОО “Прогресс” | ТОО “Прогресс. |
| Адрес , телефон | Нижний Волочок, тлф 456-678-234 E-mail:stalk@ao3.vv.ru | Верхний Волочок, тлф 455-6745-456 | Верхний Волочок, тлф 455-6745-456 |
| Подпись (Должность, ФИО), | Гл.технолог АО Сидоренко П.П | Главный конструктор Елкин П.А |  |

Глава III	Обозначение радиоизлучений
(к колонкам 4.4 и 5.4 бланка формы №1)

А	Класс излучения представляет собой совокупность основного и внеполосного излучений и обозначается установленными условными знаками характеристик основного излучения. Полное обозначение класса радиоизлучения содержит указание в кодированной форме необходимой ширины полосы излучения (НШПИ) и символьной части совокупности характеристик.

Пример обозначения: 1М55G9D (соответствующие пункты в таблицах выделены жирным шрифтом и затенены)

Б	Необходимая ширина полосы излучения (НШПИ) рассчитывается в соответствии с действующими нормами и стандартами на внеполосные излучения и обозначается по следующим правилам:

1. Величина НШПИ выражается тремя цифрами и одной латинской буквой (буква является десятичной запятой и отражает размерность значащих цифр).

2. Доли герц и герцы обозначаются буквой H, килогерцы - K, мегагерцы - M и гигагерцы - G.

3. Первый знак обозначения НШПИ не должен быть нулем или буквами К, М, G, означающими  размерность. Например, недопустимы обозначения 0Н12 или К517, а должны быть Н120 или 517Н соответственно.

| Значение НШПИ для градаций | Условное обозначение НШПИ для градаций |
| --- | --- |
| нижней | верхней | нижней | верхней |
| 0,001 Гц 0,01 Гц 0,1 Гц 1 Гц 10 Гц 100 Гц 1кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц 100 ГГц | 0,009 Гц 0,099 Гц 0,999 Гц 9,99 Гц 99,9 Гц 999 Гц 9,99 кГц 99,9 кГц 999 КГц 9,99 МГц 99,9 МГц 999 МГц 9,99 ГГц 99,9 ГГц 999 ГГц | Н001 Н010 Н100 1Н00 10Н0 100Н 1К00 10К0 100К 1М00 10М0 100М 1G00 10G0 100G | Н009 Н099 Н999 9Н99 99Н9 999Н 9К99 99К9 999К 9М99 99М9 999М 9G99 99G9 999G |

В	Основные характеристики класса излучения:

1 Тип модуляции основной несущей:

1.1 Излучение немодулированной несущей 	N

1.2 Излучения, при которых основная несущая модулируется 
по амплитуде (включая случаи, когда поднесущие имеют угловую 
модуляцию):

1.2.1 Двухполосная	А

1.2.2 Однополосная с полной несущей	Н

1.2.3 Однополосная с ослабленной несущей или с переменным
уровнем несущей	R

1.2.4 Однополосная с подавленной несущей	J

1.2.5 С независимыми боковыми полосами	В

1.2.6 С частично подавленной одной из боковых полос	С

1.3 Излучения, при которых основная несущая имеет угловую
модуляцию:

1.3.1 Частотная модуляция	F

1.3.2 Фазовая модуляция	G

1.4 Излучения, при которых основная несущая имеет 
амплитудную и угловую модуляцию либо одновременно, либо 
в заранее установленной последовательности	D

1.5 Импульсные излучения

1.5.1 Последовательность немодулированных импульсов	Р

1.5.2 Последователдьность импульсов:

1.5.2.1 Модулированных по амплитуде	К

1.5.2.2 Модулированных по ширине или длительности 	L

1.5.2.3 Модулированные по положению или фазe	М

1.5.2.4 При которой несущая имеет угловую модуляцию
во время передачи импульсов	Q

1.5.2.5 Представляющая сочетание указанных выше способов
или производимая другими методами	V

1.6 Прочие случаи, отличные от указанных выше, при которых
излучение состоит  из основной несущей, модулированной либо 
одновременно, либо в заранее установленной последовательности 
сочетанием двух или более из следующих  методов  модуляции: 
амплитудной, угловой, импульсной	W

1.7. Прочие случаи	Х

2. Характер сигнала (сигналов), модулируещего основную 
несущую:

2.1 Отсутствие модулирующего сигнала	0

2.2 Один канал, содержащий квантованную или цифровую 
информацию без пользования модулирующей поднесущей ; 	1

2.3 Один канал, содержащий квантованную или цифровую 
информацию при использовании модулирующей поднесущей 2; 3	2

2.4 Один канал, с аналоговой информацией	3

2.5 Два и более каналов, содержащих квантованную или 
цифровую информацию 3	7

2.6 Два или более каналов с аналоговой информацией 	8

2.7 Сложная система с одним или несколькими каналами,
содержащими квантованную или цифровую информацию,
совместно с одним или несколькими каналами, содержащими
аналоговую информацию 3 	9

2.8 Прочие случаи 	Х

3 Тип передаваемой информации

3.1 Отсутствие передаваемой информации	N

3.2 Телеграфия для слухового приема	A

3.3 Телеграфия для автоматического прием	B

3.4 Факсимиле	C

3.5 Передача данных, телеметрия, телеуправление	D

3.6 Телефония 3 (включая звуковое радиовещание)	E

3.7 Телевидение (видео)	F

3.8 Сочетание указанных выше типов	W

3.9 Прочие случаи	Х

Г	Дополнительные характеристики

(Использование дополнительных характеристик при обозначении класса излучения не является обязательным и применяется факультативно, например, при необходимости регистрации РЭС в Международном регистре частот и получения международно-правовой защиты).

4	Подробные данные о сигнале (сигналах)

4.1 Двухпозиционный код с разным количеством элементов 
и/или разной длительности	А

4.2 Двухпозиционный код с одинаковым количеством 
элементов и одинаковой длительности без исправления ошибок	B

4.3 Двухпозиционный код с одинаковым количеством 
элементов и одинаковой длительности с исправлением ошибок 	C

4.4 Четырехпозиционный код, в котором каждая позиция
представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит)	D

4.5 Многопозиционный код, в котором каждая позиция
представляет элемент сигнала (из одного или нескольких бит)	E

4.6 Многопозиционный код, в котором каждая позиция или
комбинация позиций представляет знак	F

4.7 Передача звука радиовещательного качества
(монофоническая)	G

4.8 Передача звука радиовещательного качества
(стереофоническая и квадрофоническая) 	Н

4.9 Передача звука с приемлемым для коммерческой связи
качеством (исключая те категории, которые приведены
в пп.4.10 и 4.11)	J

4.10 Передача звука с приемлемым для коммерческой связи
качеством, использующая инверсию частот или расщепление
полосы частот		К

4.11 Передача звука с приемлемым для коммерческой связи
качеством, использующая отдельные частотно-модулированные
сигналы для управления уровнем демодулированного  сигнала	L

4.12 Монохромный сигнал	М

4.13 Цветной сигнал	N

4.14 Сочетание вышеуказанных сигналов	W

4.15 Случаи, не предусмотренные в вышеприведенных пунктах	Х

5	Характер уплотнения (раделения каналов)

5.1. Без уплотнения	N

5.2 Кодовое уплотнение (включая методы расширения спектра)	С

5.3 Частотное уплотнение	F

5.4 Временное уплотнение	Т

5.5 Сочетание частотного и временного уплотнения	W

5.6 Другие виды уплотнения	Х

# Footnotes

* Размерности кГц, МГц, ГГц могут применяться ко всем параметрам модуляции,
где в списке указан Гц

* Если заявитель запрашивает конкретные номиналы рабочих частот, минимальная/максималь-ная частота заявляемой полосы частот определяется путем вычитания из номинала/прибавле-ния к номиналу нижней/верхней рабочей частоты РЭС половины значения необходимой по-лосы частот заявляемого класса излучения, занимающего максимальную необходимую полосу частот, максимального значения изменения несущей частоты из-за нестабильности и максимального допплеровского изменения частоты.

( Адаптивный метод - способность системы (РЭС) изменять рабочую частоту в ответ
на изменение условий приема полезного сигнала.

* Когда нормы ГКРЧ или действующие в Российской Федерации стандарты предусматривают требования по ширине полосы излучения на уровнях, отличных от предусмотренных в пп.4.7-4.9, включая сигналы с распределенным спектром, параметры РЭС по внеполосным излучениям должны быть приведены на листе дополнений в виде графического изображения ограничительной линии спектра. В случае сигнала с распределенным спектром пункты 4.7-4.8 не заполняются.

1 см. список условных сокращений на стр 4 Инструкции

2 указывается вид линии связи: с замираниями или без них

1 см. список условных сокращений на стр 4 Инструкции

3 указывается количество независимых полос частот

4 указывается наличие синхронизации каналов

5 указывается наличие предкоррекции АЧХ, в системах с пилотсигналом указывать Fпс вместо Fв

6 для цифровых систем передачи скорость телеграфирования указывается не в бодах, а в битах в секунду - Bd, бит/с

7 для систем с фазовой модуляцией дополнительно указываются параметры изменения фазы: Kf или (( - сдвиг фазы, град

( В категорию зеркальных антенн входят параболическая, Кассегрена, Грегори, 
рупорно-параболическая и т.п.

(( В случае, если тип антенны относится к категории «Другие типы антенн» или «Антенные системы», в карточку вносится краткое словесное пояснение, а также на дополнительном листе к пункту 6.3 приводится рисунок (чертеж) с указанием основных геометрических раз-меров антенной системы и её главных элементов.

* В случае нескольких антенн на листе дополнений указываются параметры АФТ, относящиеся к антенне, указываемой в п.6.2.

* В случае нескольких антенн на листе дополнений указываются параметры АФТ, относящиеся к антенне, указываемой в п.6.2.

Излучения, при которой основная несущая модулируется непосредственно сигналом, который закодирован в квантованной форме (например, импульсно-кодовая модуляция), должны обозначаться в соответствии с 1.2 или 1.3.

Исключая временное разделение каналов.

В случае телефонии (п.3.6) или цифровых систем передачи (пп. 2.2; 2.3; 2.5 и 2.7) указывать «подробные данные о сигнале» из перечня в пп 4.7ј4.11.

В этом контексте слово "информация" не включает информацию постоянного, неменяющегося характера, аналогичную той, которая обеспечиваается излучениями стандартных частот, радиолокаторами с непрерывным и импульсным излучениями и т.п.

# Text boxes

121,5 МГц, 156,8 МГц, 234 МГц

137,008 МГц + 0,025 МГц ( (N-1), где N=1(39.

Ч

Ч

Ч

394,025 МГц + [0,025 МГц ( (N-1)]+[0,5 MГц ( (M-1)];  N=1 (39;  M=1 ( 3

дБВт

М

М

-60